## Slide 1: CapíTULO 2 MODELO DE CAMADAS
Nome: Paulo Ricardo assis da costa Lopes
Nome: Henrique Guilherme ueno

## Slide 2: Introdução
Arquitetura de redes de computadores: modelo de camadas.
Camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação.
Veremos: o funcionamento do modelo, conceitos de encapsulamento. desencapsulamento, PDU e protocolos de rede.
Modelos importantes: OSI, Internet e IEEE 802.3.

## Slide 3: Vantagens do modelo de camadas
A ideia do modelo de camadas é, inicialmente, dividir o projeto de redes em funções independentes e agrupá-las em camadas.
Implementa regras para comunicação entre camadas.
Isolamento de funções.
Independência de cada nível.
Benefícios para manutenção do projeto da rede.

## Slide 4: Camadas e funções
Física
Enlace
Rede
Sinalização, interface com o meio de transmissão, início e término de conexões, sincronização e multiplexação
Enquadramento, detecção e tratamento de erros, controle de fluxo e controle de acesso ao meio.
Endereçamento, roteamento, fragmentação, qualidade de serviço e controle de congestionamento.

## Slide 5: Camadas e funções
Transporte
Aplicação
Comunicação fim a fim, início e término de conexões lógicas, e controle de fluxo fim a fim.
Web, correio eletrônico, transferência de arquivos e serviços de nomes

## Slide 6: Hierarquia
Usuário
  5. Camada de Aplicação
  4. Camada de Transporte
  3. Camada de Rede
  2. Camada de Enlace
  1. Camada Física
Canal de comunicação

## Slide 7: Comunicação vertical
Cada nível comunica-se apenas com camadas adjacentes .
Cada nível oferece um conjunto de serviços para a camada imediatamente superior e utiliza serviços do nível inferior.
Os serviços são disponíveis através de interfaces.
Ocorre entre as camadas dentro de um mesmo dispositivo.

## Slide 8: Comunicação horizontal
Comunicação entre dispositivos distintos.
Na origem, cada camada adiciona ao dado a ser enviado informações de controle, na forma de cabeçalho, que serão recebidos e processados pela camada de destino.
No destino, a camada física recebe bits, processa as informações de controle no cabeçalho físico e passa o restante para o nível superior.
Encapsulamento: cada camada trata apenas informações relacionadas ao seu cabeçalho – abstrações – comunicação direta.

## Slide 9
Protocolos de Rede
CAMADA N + 1
CAMADA N + 1
CAMADA N - 1
CAMADA N
CAMADA N + 1
CAMADA N - 1
CAMADA N
Serviços oferecidos pela camada N
Serviços oferecidos pela camada N -1
Protocolos da camada N + 1
Protocolos da camada N
Protocolos da camada N - 1

## Slide 10
Protocolos de Rede
TCP
UDP
IP/ICMP
GSM/EDGE
UMTS (3G)
IEEE ETHERNET
(802.3X)
IEEE WI-FI
(802.11X)
WIMAX
CABLE TV

## Slide 11
Arquitetura de Redes
OSI
Internet
IEEE 802

## Slide 12
Modelo OSI
APRESENTAÇÃO
SESSÃO
TRANSPORTE
REDE
ENLACE
FISICA
APLICAÇÃO

## Slide 13
Modelo Internet
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
FISICA

## Slide 14
Modelo IEEE 802
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
REDE
ENLACE
FISICA
FISICA
LLC
MAC
802.3
802.4
802.5
802.11
802.15
802.16
Modelo de cinco camadas
Modelo
IEEE 802
Modelo
IEEE 802

## Slide 15
Orgãos de Padronização
ITU
ISO
IEEE

## Slide 16
EXERCÍCIOS

## Slide 17: 1. Quais as motivações para a utilização do modelo de camadas no projeto de arquitetura de redes?
Tornar o projeto mais fácil de implementar e realizar manutenção. Além disso adotar um padrão traz vantagens no mercado pra quem precisa dessa implementação.

## Slide 18: 2. Quais as camadas que formam o modelo de cinco camadas? Qual a camada mais próxima do meio de transmissão? Qual a camada mais próxima do usuário?
Aplicação (próxima do usuário)
Transporte
Rede
Enlace
Física (próxima do meio de transmissão)

## Slide 19: 3.O que é uma pilha de protocolos?
O conjunto de protocolos implementados por todas as camadas de um modelo.

## Slide 20: 4. Quais as camadas do modelo osi?
Física
Enlace
Rede
Transporte
Sessão
Apresentação
aplicação

## Slide 21: 5. Como é possível que dois dispositivos com arquiteturas de rede diferentes podem se comunicar?
A comunicação é possível através de gateways ou conversores.

## Slide 22
THE END