## Slide 1: Camada de Rede
Nome RA
Diego Alves Garcia 15113628
Isabel Noguti 16211507
José Renato R. Maciel 13200742
Marcus V. T. Januario 14200970
Professor: David Tsai
Notes: Para alterar a imagem no slide, selecione e exclua a imagem. Em seguida, use o ícone Imagens no espaço reservado para inserir sua própria imagem.

## Slide 2: Introdução e Comutação

## Slide 3: Introdução
A principal função da Camada de Rede é permitir que uma mensagem enviada por um transmissor chegue ao destino utilizando dispositivos intermediários.
Comutação
Serviços de Datagrama e Circuito Virtual
Endereçamento
Roteamento
Fragmentação
Controle de congestionamento
Qualidade de serviço

## Slide 4: Comutação
A comutação é o mecanismo que permite que dispositivos conectados em uma rede distribuída se comuniquem.
D
E
F
G
H
A
B

## Slide 5: Comutação – Implementação de Camadas
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
D
E
F
G
H
A
B
Rede
Enlace
Física
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física

## Slide 6: Comutação por Circuito
Na comutação por circuito, um caminho interligando a origem e o destinatário é definido, e este caminho passa a ser denominado circuito.
O circuito é definido antes do processo de transmissão e permanece até que A ou B encerrem a conexão. Esse processo pode ser divido em:
  Alocação do circuito
  Troca de dados
  Liberação do circuito

## Slide 7: Comutação por Circuito
Vantagens
    Não é necessária a comutação entre dispositivos intermediários durante a transmissão, tornando o encaminhamento simples e rápido
    Não existe congestionamento, tornando mais fácil a garantia da qualidade do serviço
Desvantagens
    A utilização do canal é comprometida quando o fluxo de dados não for constante
    O tempo para inicialização do circuito pode não ser aceitável, dependendo da quantidade de comutadores necessária
    O adiamento de conexões pode existir, devido a indisponibilidade de circuitos
Aplicações
    A comutação por circuito é principalmente aplicada em chamadas telefônicas, para tráfego de voz, uma vez que durante a ligação o fluxo é contínuo

## Slide 8: Comutação por Pacotes
Ao contrário da comutação por circuito, a comutação por pacotes não estabelece um caminho pré-definido para a transmissão dos pacotes
Neste tipo de comutação, os dados são separados em pequenos pacotes na origem, que são endereçados para o destino e transmitidos individualmente pela rede

## Slide 9: Comutação por Pacotes
Vantagens
    Como os pacotes são pequenos, o roteador é capaz de processar o endereço do destinatário sem a necessidade de memória externa
    Uma vez que os roteadores não são alocados para uma conexão específica, vários pacotes podem trafegar de uma vez pela rede, interligando um maior número de dispositivos
Desvantagens
    O custo de processamento nos roteadores
    A qualidade do transporte de dados como voz e vídeo em redes com tráfego intenso
Aplicações
    A maioria das redes de computadores, inclusive a internet

## Slide 10: Serviço de datagrama e Circuito virtual

## Slide 11: Datagrama
  Também chamado de serviço não orientado a conexão, nele não existem caminhos pré-definidos ligando a origem ao destino. Os pacotes são transmitidos de forma independente até alcançarem o destino.
    O processo de roteamento ocorre em cada dispositivo intermediário para decisão do próximo caminho a ser seguido
    A internet utiliza o serviço de datagrama, sendo assim os dados podem percorrer caminhos diferentes, chegar fora da ordem enviada, ou não alcançar o destino.
    Seu objetivo é ser o mais simples possível, delegando os controles de erros para camadas superiores de rede, por exemplo, o protocolo TCP.

## Slide 12: Circuito virtual
  Também chamado de serviço orientado a conexão, nele existe um caminho pré-definido por onde os dados percorrem.
    Antes de os dados serem transmitidos, é estabelecido um caminho entre a origem e o destino, que é o que recebe a nomenclatura de circuito virtual.
    Por conta de os dados percorrerem um único caminho, não é necessário o processo de roteamento.
    Se ocorrer uma falha no caminho, os dados não serão transmitidos, visto que só existe uma única rota.

## Slide 13: Endereçamento
  É uma das partes mais importantes da camada de rede, pois permite identificar os dispositivos que estão inseridos na rede, além de ser parte fundamental do processo de roteamento de pacotes.
    É ele que determina o número máximo de dispositivos em uma rede e a organização para facilitar a administração e o processo de roteamento.
    Na camada de rede do modelo internet, o endereçamento ocorre através do identificador chamado IP
    Identificadores devem ser únicos e padronizados para que todos os dispositivos da rede sejam capazes de reconhecer o dispositivo comunicador

## Slide 14: Endereço IP
  O endereço IP é formado por 4 bytes, separados por um ponto, o que significa que ele pode ser composto por números 4 números que vão de 0 a 255.
    Embora ele também permita a identificação do host, em caso de hosts com mais de uma interface de rede, terá que ter dois endereços IPs, o que implica que na realidade ele serve para identificar apenas a interface de rede
    Estes casos com múltiplas interfaces de rede são chamados de multihomed, o exemplo mais comum desse tipo de rede são os roteadores.

## Slide 15: Classes de Endereço IP
  O número de bits usados para identificação da região da rede e do host varia conforme a classe.
  As classes são definidas de acordo com os bits iniciais de cada IP, por exemplo, o endereço 146.126.4.8 pertence a classe B pois em binário 146 é representado como 10010010

## Slide 16: Subendereçamento
  Em grandes redes os hosts são organizados em redes fisicamente distintas por diversos motivos, mas o principal é simplificar o processo de administração de redes.
    Neste caso a rede é dividida em múltiplos níveis hierárquicos. Isso permite o isolamento de cada nível e uma gestão individual de cada um deles
    O endereçamento IP por si só permite o endereçamento hierárquico de no máximo dois níveis.

## Slide 17: Endereçamento estático e dinâmico
  Os endereços de camada de rede podem ser configurados de duas formas diferentes, estática e dinâmica.
  Estática:
    No endereçamento estático, cada host recebe um endereço IP que fica permanentemente associado com a interface de rede da estação sempre que esta for iniciada.
    Geralmente ele é configurado manualmente, a partir de uma lista de IPs disponíveis que é mantida pelo administrador de rede
  Dinâmica:
    O host não precisa de um endereço pré-definido, visto que ele mesmo fará uma solicitação do endereço para um servidor de endereços através de uma mensagem do tipo broadcast na rede.
    O servidor ao receber o pedido, consulta sua base de dados, seleciona um endereço que esteja livre e envia o endereço para o host que fez a solicitação.

## Slide 18: Endereçamento estático e dinâmico
    No geral, o endereçamento estático possui diversas desvantagens se comparado com o dinâmico como:
      Quantia de endereços, visto que quanto maior a rede, mais difícil se torna manter uma lista de endereços disponíveis, pois se duas máquinas forem configuradas com o mesmo IP, ocorrerá um conflito de endereços quando ambos os hosts forem iniciados
      Mobilidade, pois a máquina estará presa ao IP daquela específica rede, o que significa que caso ele migre para uma rede com outro IP, ela deverá ser configurada novamente para voltar a se comunicar.
      Número de usuários. Em classes de IP mais baixas, o número de usuários passa a ser limitado ao número de bits restantes. Por exemplo, em uma rede classe C o número limite de usuários seria de 254.
    Contudo, o endereçamento estático tem usos estratégicos em organizações, como a liberação de acesso para aplicações restritas, configurações de firewall que permitam acesso restrito e etc.

## Slide 19: Tradução de endereços de rede
    Quando a internet foi inicialmente concebida, um número de 2³² parecia que nunca seria alcançado, no entanto com o crescimento exponencial do uso da internet, já estamos próximos de atingir este número. Para contornar esse problema, foram criados tradutores de endereço de rede NAT (network access translation).
      O NAT permite que instituições operem com um único endereço IP, mesmo tendo múltiplos hosts em sua rede interna.
      Isso é feito através de dispositivos (comumente roteadores) que fazem uma ligação entre a internet e a rede interna.
      Ele utiliza o conceito de endereços privados, que são endereços que não podem ser usados na internet, apenas dentro da rede interna.

## Slide 20: Roteamento

## Slide 21: Algoritmos de Roteamento
20.0.0.0
50.0.0.0
40.0.0.0
30.0.0.0
R1
R3
R2
TR1 | 
20 | E
30 | D
40 | D
50 | D
TR13 | 
20 | E
30 | E
40 | E
50 | D
TR2 | 
20 | E
30 | E
40 | D
50 | D
Selecionar o melhor caminho
Convergir rapidamente – Mudanças na rede
Oferecer robustez – não deixar bloquear a rede
Oferecer escalabilidade – Mudanças ocorrem sem que haja problemas na rede
Consumir pouco recursos – alocar pouca memória, pouco processamento e pouco recurso de rede

## Slide 22: Classificação Algoritmos de Roteamento
Unicast, Multicast e Broadcast
  Unicast: um transmissor para um receptor
  Multicast: um transmissor para muitos receptores
  Broadcast: um transmissor para todos os receptores da rede
Estático e Dinâmico
  Estático: as tabelas de roteamento são criadas e mantidas manualmente pelo administrador da rede.
  Dinâmico: as tabelas de roteamento são criadas automaticamente pelos próprios roteadores
Centralizado e Distribuído
  Centralizado: se sabe o caminho que vai seguir na origem.
  Distribuído: o caminho vai sendo traçado conforme é encaminhado.
Plano e Hierárquico
  Plano: roteadores de mesmo nível, não há hierarquia. A tabela de roteamento de cada roteador possui uma entrada para cada roteador da rede.
  Hierárquico: são agrupados em áreas. Somente um roteador é a ligação entre áreas.
Interno e Externo (Hierárquico)
  Interno: roteamento das áreas internas.
  Externo: roteamento entre as áreas.
Local e Global
  Local: roteadores não conhecem o mapa da rede, somente seus vizinhos.
  Global: roteadores conhecem todos os roteadores da rede

## Slide 23: Métricas de roteamento – definição de melhor caminho
Número de Saltos: Números de roteadores entre a origem e o destino. Quanto menor, melhor.
Taxa de Transmissão e carga da rede: número de bits transmitidos por segundo. Quando maior, melhor.
Atraso: tempo necessário para que um pacote transmitido por um roteador alcance o dispositivo adjacente.
Taxa de erro: bits transmitidos e o número de bits recebidos com erro. Está relacionado ao tipo de meio de transmissão. Rede sem fio tem mais erros que fibra-ótica.
Disponibilidade: tempo em que um canal de comunicação permanece em funcionamento.
Custo: relacionado ao valor financeiro. Quanto menor o custo, melhor.
20.0.0.0
50.0.0.0
40.0.0.0
30.0.0.0
R1
R3
R2
R4
20bps
22bps
50bps
30bps
7bps
10bps
29bps
15bps

## Slide 24: Roteamento por Vetor de Distância (Belmann-Ford)
Primeiro algoritmo de roteamento utilizado na Internet e ainda é muito utilizado.
Os mais importantes protocolos de roteamento são o RIP e o IGRP.
Considera o caminho de menor custo.
B
C
E
D
A
T1 – custo 0 | 
De-para | Vetor
A-B e A-D | [A-0]
B-A, B-C e B-E | [B-0]
C-B e C-E | [C-0]
D-A e D-E | [D-0]
E-B, E-C e E-D | [E-0]
C1
C2
C5
C6
C3
C4

## Slide 25: Roteamento por Vetor de Distância (Belmann-Ford)
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
A | - | 0
B | C1 | 1
D | C3 | 1
B
C
E
D
A
C1
C2
C5
C6
C3
C4
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
B | - | 0
A | C1 | 1
C | C2 | 1
E | C4 | 1
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
D | - | 0
A | C3 | 1
E | C6 | 1
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
E | - | 0
B | C4 | 1
C | C5 | 1
D | C6 | 1
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
C | - | 0
B | C2 | 1
E | C5 | 1

## Slide 26: Roteamento por Vetor de Distância (Belmann-Ford)
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
A | - | 0
B | C1 | 1
D | C3 | 1
C | C1 | 2
E | C1 | 2
B
C
E
D
A
C1
C2
C5
C6
C3
C4
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
B | - | 0
A | C1 | 1
C | C2 | 1
E | C4 | 1
D | C1 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
D | - | 0
A | C3 | 1
E | C6 | 1
B | C3 | 2
C | C6 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
E | - | 0
B | C4 | 1
C | C5 | 1
D | C6 | 1
A | C4 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
C | - | 0
B | C2 | 1
E | C5 | 1
A | C2 | 2
D | C5 | 2

## Slide 27: Recuperação em caso de falhas
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
A | - | 0
B | C3 | 3
D | C3 | 1
C | C3 | 3
E | C3 | 2
B
C
E
D
A
C1
C2
C5
C6
C3
C4
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
B | - | 0
A | C4 | 3
C | C2 | 1
E | C4 | 1
D | C4 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
D | - | 0
A | C3 | 1
E | C6 | 1
B | C3 | 2
C | C6 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
E | - | 0
B | C4 | 1
C | C5 | 1
D | C6 | 1
A | C4 | 2
DESTINO | CAMINHO | CUSTO
C | - | 0
B | C2 | 1
E | C5 | 1
A | C5 | 3
D | C5 | 2

## Slide 28: Roteamento por Estado do Enlace
C
D
H
F
B
E
G
A
2
7
6
1
4
2
2
2
2
2
3
3
DE | PARA | CUSTO
E | B | 2
E | F | 2
E | G | 1
F | C | 3
F | E | 2
F | H | 2
G | A | 6
G | E | 1
G | H | 4
H | D | 2
H | F | 2
H | G | 4
DE | PARA | CUSTO
A | B | 2
A | G | 6
B | A | 2
B | C | 7
B | E | 2
C | B | 7
C | D | 3
C | F | 3
D | C | 3
D | H | 2
Mensagem do tipo Hello

## Slide 29: Recuperação em caso de falhas
C
D
H
F
B
E
G
A
2
7
1
2
2
2
2
2
Melhor caminho, usando o roteador A como Raiz – base de caminho com o roteador A enviando o pacote

## Slide 30: Recuperação em caso de falhas
C
D
H
F
B
E
G
A
2
7
6
1
4
2
2
2
3
3
DE | PARA | CUSTO
E | B | ∞
E | F | 2
E | G | 1
F | C | 3
F | E | 2
F | H | 2
G | A | 6
G | E | 1
G | H | 4
H | D | 2
H | F | 2
H | G | 4
DE | PARA | CUSTO
A | B | 2
A | G | 6
B | A | 2
B | C | 7
B | E | ∞
C | B | 7
C | D | 3
C | F | 3
D | C | 3
D | H | 2
Mensagem do tipo Hello

## Slide 31: Recuperação em caso de falhas
Novo melhor caminho, usando o roteador A como Raiz – base de caminho com o roteador A enviando o pacote
C
D
H
F
B
E
G
A
2
7
6
1
4
2
3

## Slide 32: Roteamento hierárquico
B1
C1
D1
A1
C2
B2
A2
B3
A3
Região 1
Região 2
Região 3

## Slide 33: Arquitetura de um roteador
Manutenção das informações de roteamento
  Construção da tabela de roteamento e a sua atualização.
Encaminhamento de pacotes
  Receber um pacote por uma interface de entrada, determinar o caminha a ser seguido e reencaminhá-lo para a respectiva interface de saída.
Serviços adicionais
  Dependem do tipo de roteador: segurança, gerência de rede controle de congestionamento e qualidade de serviço.

## Slide 34: Fragmentação

## Slide 35: Fragmentação
Dividir um pacote em pacotes menores
  Exemplo: MTU (Maximum Transfer Unit) de 1500 bytes.
  Pacote IP pode ter até 65535 bytes.
Exemplo:
  Pacote de 4000 bytes
Dados (3980 bytes)
Cabeçalho (20 bytes)
Pacote de 4000 bytes
Dados (1480 bytes)
Cabeçalho (20 bytes)
Pacote de 1500 bytes
Dados (1480 bytes)
Cabeçalho (20 bytes)
Pacote de 1500 bytes
Dados (1020 bytes)
Cabeçalho (20 bytes)
Pacote de 1040 bytes

## Slide 36: Controle de Congestionamento

## Slide 37: Congestionamento
Quando a demanda por recursos (canais de comunicação, capacidade de processamento, memória dos roteadores) excede a capacidade dos recursos disponíveis, o desempenho da rede de interconexão é degradado, afetando a entrega dos pacotes com longos atrasos.
Esses atrasos causam uma piora na qualidade dos serviços oferecidos, especialmente em aplicações mais sensíveis como áudio e vídeo.
Em casos extremos, o congestionamento pode levar ao colapso da rede e à paralisação dos serviços oferecidos.

## Slide 38: Congestionamento
Taxa de utilização
Volume
Normal
Congestionamento
Colapso
Atraso
Volume

## Slide 39: Congestionamento
O problema de congestionamento não é resolvido apenas com a melhoria da infraestrutura da rede (atualização dos roteadores, aumento da taxa de transmissão dos canais de comunicação).
Na verdade, pode até agravar o problema, aumentando o congestionamento.
À medida que as redes se expandiram de forma heterogênea, houve um grande aumento no tráfego e na necessidade de oferecer aos usuários qualidade de serviço.
Como as redes são sistemas distribuídos, suportam serviços e tráfegos de naturezas distintas.
Além disso, o tráfego não é constante em tempo, duração e volume.

## Slide 40: Abordagens para o Controle de Congestionamento
Para manter o volume do tráfego dentro dos níveis normais, evitando a queda da taxa de utilização da rede e manter o atraso dentro dos limites que evitem a retransmissão automática de pacotes, existem diversas abordagens para a classificação das soluções e algoritmos voltados para o controle de congestionamento, dividindo as soluções em:
Algoritmos de Prevenção e de Recuperação de congestionamentos;
Loop aberto e loop fechado (feedback);
Alocação antecipada (serviço orientado à conexão, como em redes ATM e Frame Relay) e
Alocação dinâmica (redes que utilizam o serviço não-orientado à conexão, como na Internet);
Controle de congestionamento na origem ou nos roteadores que compõe a rede de interconexão.

## Slide 41: Mecanismos para o Controle de Congestionamento
De maneira geral, o problema de congestionamento pode ser previsto acompanhando-se alguns indicadores nos hosts de origem e destino, além da própria rede de interconexão, formada pelos canais de comunicação e roteadores.
Indicadores mais utilizados para a identificação de congestionamento:
Perda de pacotes
Atraso na entrega de pacotes
Queda na taxa de transmissão da rede.
Vale lembrar que muitas soluções implementadas na camada de rede não funcionam isoladamente, mas dependem também de ações tomadas pela camada de transporte nos dispositivos de origem e destino. Esse é o caso do modelo Internet, que implementa o controle de congestionamento exclusivamente na camada de transportem a partir de informações passadas implicitamente pela camada de rede.

## Slide 42: Mecanismos para o Controle de Congestionamento
Controle de admissão
Descarte de pacotes
  Random Drop
  Descarte seletivo
  Gerenciamento ativo de filas (Active Queue Management – AQM) e Detecção antecipada randômica (Random Early Detection – RED);
Pacote de bloqueio (Choke Packet)
  Explicit Congestion Notification (ECN)
  Pacote de bloqueio salto a salto (Hop-by-hop choke packet)
Feedback Binário
  DECbit
  Explicit Forward Congestion Indication (EFCI)

## Slide 43: Qualidade de Serviço

## Slide 44: Qualidade de Serviço - Quality of Service (QoS)
As redes de computadores evoluíram no sentido de suportar diferentes tipos de serviços utilizando a mesma infraestrutura de rede.
Utilizar uma única infra-estrutura de rede para transportar diferentes tipos de tráfego gera grande redução de custos operacionais, porém exige da rede uma maior complexidade.
O QoS permite que a rede ofereça serviços que atendam às expectativas dos usuários a partir de parâmetros previamente negociados entre o transmissor e a rede de interconexão, como um contrato entre as partes.
Fluxo - sequência de dados (stream) pertencentes a duas aplicações que se comunicam, uma na origem e outra no destino.
Os mecanismos de QoS visam garantir a qualidade de transmissão de um determinado fluxo ou um conjunto de fluxos com necessidades semelhantes.

## Slide 45: Parâmetros para a QoS
                Aplicação de Voz Vídeo
Taxa de transmissão vazão em torno de 0,2 Mbps pelo menos 4Mbps
Atraso em torno de 300ms aproximadamente 100ms
Variação do atraso menor ou igual a 30 ms aproximadamente 5 ms
(jitter)
Perda de pacotes em torno de 10^-3 menor ou igual a 10^-6
% pacotes perdidos/transmitidos
Disponibilidade:
  99,9% ~ 9 horas
  99,999% ~ 5 minutos

## Slide 46: Parâmetros para a QoS
Service Level Agreement (SLA)
Perfil de tráfego

## Slide 47: Mecanismos para a Implementação de QoS
Controle de admissão
Reserva de recursos
  Policiamento de tráfego (traffic policing)
Políticas de Escalonamento
  FCFS ( First-Come, First-Serve) ou FIFO (First-in, First-out)
  Escalonamento por propriedades (priority queuing)
  Enfileiramento justo (Fair Queuing – FQ) ou escalonamento circular (round-robin)
  Enfileiramento justo com bit-round
  Enfileiramento justo com pesos (Weighted Fair Queuing – FWQ)
  Enfileiramento com base em classes (Class-Based Queuing – CBQ)

## Slide 48: Mecanismos para a Implementação de QoS
Modelagem do tráfego (traffic shaping)
  Algoritmo do balde furado (leaky bucket) – Generic Cell Rate Algorithm – GCRA
  Algoritmo do balde de token (token bucket)

## Slide 49: Qualidade de Serviço na Internet
Serviços integrados (Integrated Services – IntServ)
  Resource reSerVation Protocol – RSVP
Serviços diferenciados (Differentiated Service – DiffServ)
  Serviço expedido (expedited forwarding)
  Serviço garantido (assured forwarding)

## Slide 50: Perguntas

## Slide 51: Quais são as métricas de roteamento?
Número de Saltos
Taxa de Transmissão e carga da rede
Atraso
Taxa de erro
Disponibilidade
Custo

## Slide 52: Quais são as principais diferenças entre Endereçamento Dinâmico e Estático?
No endereçamento estático, cada host recebe um endereço IP que fica permanentemente associado com a interface de rede da estação sempre que esta for iniciada.
Geralmente ele é configurado manualmente, a partir de uma lista de IPs disponíveis que é mantida pelo administrador de rede
O host não precisa de um endereço pré-definido, visto que ele mesmo fará uma solicitação do endereço para um servidor de endereços através de uma mensagem do tipo broadcast na rede.
O servidor ao receber o pedido, consulta sua base de dados, seleciona um endereço que esteja livre e envia o endereço para o host que fez a solicitação

## Slide 53: O que um roteador realiza?
Manutenção das informações de roteamento
Encaminhamento de pacotes
Serviços adicionais

## Slide 54: Quais são as 3 partes em que a Comutação por Circuito pode ser dividida?
Alocação do circuito
Troca de dados
Liberação do circuito

## Slide 55: Quais são os 5 parâmetros para a QoS?
Taxa de transmissão
Atraso
Variação do atraso
Perda de pacotes
Disponibilidade